ALLEGATO 6

CAPITOLATO TECNICO PER

LA FORNITURA DI 6 SERVENTI PER IL SITO INTERNET DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

INDICE

1	OGGETTO	1

2	QUANTITATIVI	2

3	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	3

3.1	ARMADIO RACK, SWITCH KVM, CONSOLE, SWITCH ETHERNET	4

3.1.1	Armadio RACK	4

3.1.2	Switch KVM	4

3.1.3	Switch Ethernet	4

3.1.4	Console	4

3.2	SISTEMI DB SERVER – SERVER TIPO A	5

3.2.1	Requisiti RAS	6

3.3	SISTEMA STORAGE	7

3.3.1	Requisiti RAS	7

3.4	SISTEMI WEB SERVER – SERVER TIPO B	8

3.4.1	Requisiti RAS	9

3.5	SISTEMI DI COLLAUDO DB – SERVER TIPO C	10

3.5.1	Requisiti RAS	11

4	SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA	12

5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI	13

6	REQUISITI DI CONFORMITà	15

# OGGETTO

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche relative alla:

- fornitura di un sistema informatico per il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- prestazione dei servizi di consegna, installazione, configurazione, manutenzione in garanzia per 12 mesi;

- Servizio di manutenzione on site per hardware per 24 mesi a decorrere dal termine del periodo di manutenzione in garanzia;

- Servizio di manutenzione on site per software per 12 mesi a decorrere dal termine del periodo di manutenzione in garanzia.

Nel corpo del capitolato, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

capitolato tecnico, il presente documento;

Sistema, l’insieme delle componenti hardware e del relativo software che costituiscono il sistema informatico oggetto del capitolato;

Committente, la CONSIP S.p.A.;

Impresa, l’Impresa aggiudicataria.

# QUANTITATIVI

Dovranno essere forniti i seguenti quantitativi relativi ai sistemi:

| Hardware | Quantità |
| --- | --- |
| SISTEMI DB SERVER – Server tipo A | 2 |
| SISTEMI STORAGE | 1 |
| SISTEMI WEB SERVER – Server tipo B | 2 |
| SISTEMI PER IL PUBLISHING (esercizio e sviluppo) – Server tipo C | 2 |
| Armadi Rack | 1 |
| Switch KVM | 1 |
| Console | 1 |
| Switch Ethernet | 1 |

corredati dalle seguenti licenze software comprensive di CD di installazione:

| Software | Quantità |
| --- | --- |
| Microsoft Windows 2000 Advanced Server | 2 |
| Microsoft Windows 2000 Server | 4 |
| Microsoft 2000 Internet Connector | 2 |
| Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 1 CPU | 2 |
| Microsoft Office 2000 Professional | 2 |
| Symantec Norton Antivirus Corporate Edition for Desktop and File Servers 8.0 | 6 |

# CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Il progetto prevede l’acquisto dei serventi per lo sviluppo del nuovo sito internet della Ragioneria Generale dello Stato. Oltre alle macchine di esercizio, verrà acquisita una macchina dedicata al collaudo. Le macchine saranno tutte basate su piattaforma Windows 2000, svolgeranno le funzioni di WEB e DB Server.

L’architettura di esercizio prevede 2 WEB Server in bilanciamento di carico, un DB Server composto da un cluster di macchine e un server per l’istanza di Openshare di esercizio. Un ulteriore server è dedicato all’istanza di Openshare di sviluppo.

Si ritiene funzionale al risparmio di spazio presso i CED l’acquisto dei WEB e DB server in formato RACK e dell’armadio relativo.

Devono essere inclusi nel RACK gli switch di collegamento e la console di gestione. Inoltre è richiesto come SW preinstallato Windows 2000 server aggiornato all’ultima Service Pack nonché la sola installazione dell’antivirus della Symantec (Norton antivirus) al fine di mantenere l’uniformità con le installazioni presenti nel MEF.

I sistemi dovranno essere consegnati nei CED specificati sotto e dovranno essere così configurati:

|  | Descrizione | Contenuto | Dislocazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esercizio Internet II Dipartimento | N. 2 SISTEMI DB SERVER N. 1 SISTEMA STORAGE N. 2 WEB SERVER N. 1 SISTEMA DI PUBLISHING N. 1 Switch KVM N. 1 Console N. 1 Armadio Rack N. 1 Switch Ethernet | Via Pastrengo 1, ROMA e/o Via A. Soldati 80, ROMA |
| 2 | Collaudo Internet II Dipartimento | N. 1 SISTEMA DI SVILUPPO | Via Pastrengo 1, ROMA |

## ARMADIO RACK, SWITCH KVM, CONSOLE, SWITCH ETHERNET

### Armadio RACK

| Requisiti Hardware | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Altezza minima | 40U |  |

### Switch KVM

| Requisiti Hardware Minimi | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Numero di server collegabili | 8 |  |
| Formato | Rack |  |
| Cavi di collegamento tra console e server | 8 |  |
| Interfaccia tastiera | PS2 |  |
| Interfaccia dispositivo di puntamento | PS2 |  |
| Interfaccia video | VGA |  |

### Switch Ethernet

| Requisiti Hardware Minimi | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Formato | Rack |  |
| Numero di porte | 16 |  |
| Tipo porte | 100-BASE TX |  |
| Cavi di collegamento tra switch e server | 16 |  |

### Console

| Requisiti Hardware Minimi | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Tipo Monitor | LCD TFT |  |
| Dimensione Monitor | 15” |  |
| Layout Tastiera | Italiano |  |
| Interfaccia tastiera | PS2 |  |
| Dispositivo di puntamento integrato sulla tastiera | SI |  |
| Interfaccia Dispositivo di Puntamento | PS2 |  |
| Formato Console | Rack |  |
| Altezza massima della console completa | 2U |  |

## SISTEMI DB SERVER – SERVER TIPO A

Dovranno essere forniti 2 sottosistemi della stessa marca e modello per il nodo di back-end, per formare un sistema in cluster, che svolgeranno le funzionalità di DB Server e di File Server.

I singoli nodi dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

| Requisiti Hardware Minimi | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Formato | Rack |  |
| Altezza massima | 7U |  |
| Tipo di processore | Intel Xeon MP |  |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz |  |
| Level3 Cache | 1 MB |  |
| Numero processori (richiesto/massimo) | 2 / 4 |  |
| Front Side Bus | 400 MHz |  |
| Alimentatore ridondato | SI |  |
| Alimentatore Hot-swap | SI |  |
| Ventole di raffreddamento ridondate | SI |  |
| Ventole di raffreddamento Hot-swap | SI |  |
| Slot PCI disponibili nella configurazione offerta | 2 |  |
| Totale alloggiamenti per dischi interni | 2 |  |
| Memoria RAM |
| Quantità (richiesta/massima) | 2GB / 8GB |  |
| Protezione | ECC |  |
| Drive floppy | 1 |  |
| Formato | 3,5” |  |
| Capacità | 1,44MB |  |
| Drive CD-ROM | 1 |  |
| Velocità | 24x |  |
| Interfaccia | EIDE / SCSI |  |
| Formati supportati | CD-R, CD-ROM, CD-RW |  |
| Tape Drive (tipo DDS-4) | 1 |  |
| Interfaccia | SCSI |  |
| Capacità (normale/compressa) | 20/40 GB |  |
| Cartuccia pulisci testina | 1 |  |
| Cartuccia 20/40 GB vergine | 5 |  |
| Controller dischi interni | 1 |  |
| Interfaccia | Ultra3 SCSI |  |
| Modalità RAID supportate | RAID1 |  |
| Memoria cache interna | 64MB |  |
| Batteria tampone per cache | SI |  |
| Dischi interni | 2 |  |
| Hot-swap | SI |  |
| Velocità di rotazione | 10K rpm |  |
| Interfaccia | Ultra3 SCSI |  |
| Capacità del singolo disco | 36.4GB |  |

| Requisiti Hardware Minimi (continua) | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Interfaccie di rete | 2 |  |
| Tipo Connettore | RJ45 |  |
| Tipo interfaccia | 100BASE-TX |  |
| Controller dischi esterni | 2 |  |
| Tipo | FC-AL |  |
| Supporto Microsoft Windows 2000 AS | SI |  |

| Requisiti Software | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 2000 |  |
| Versione | Advanced Server |  |
| Lingua | Inglese |  |
| Tipo Contratto | OLP-C GOVT GLP 00092 |  |
| CD di installazione | Si |  |
| Prodotto DBMS | Microsoft SQL Server 2000 |  |
| Versione | Enterprise Edition |  |
| Lingua | Inglese |  |
| Tipo Contratto | OLP-C GOVT GLP 00092 |  |
| CD di installazione | Si |  |
| Prodotto Antivirus | Symantec Norton Antivirus Corporate Edition for Desktop and File Servers |  |
| Versione | 8.0 |  |
| Lingua | Italiana |  |
| CD di installazione | Si |  |
| Compatibilità con la piattaforma Tivoli per il Systems & Network Management | SI |  |

Scalabilità

Il sistema deve essere scalabile ed espandibile, consentendo incrementi non inferiori a quanto riportato nella tabella dei requisiti hardware. In particolare gli incrementi delle CPU e della memoria devono essere garantiti nell’ambito dello stesso system cabinet.

Documentazione

Per ogni installazione dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa alle apparecchiature hardware (hardware technical reference, operator & service guide, installation guide, etc.).

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese e dovrà essere fornita su supporto cartaceo (manuali) e CD-ROM.

### Requisiti RAS

I malfunzionamenti derivanti da: un singolo disco o un singolo alimentatore o una singola ventola non devono causare fermi dell’attività elaborativa.

## SISTEMA STORAGE

Dovrà essere fornito 1 sottosistema di storage per il sistema in cluster descritto nel capitolo precedente. Il sistema storage dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

| Requisiti Hardware Minimi | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Formato | Rack |  |
| Altezza massima | 15U |  |
| Controller RAID ridondato | SI |  |
| Cache per singolo controller | 128 MB |  |
| Batteria di backup della cache | SI |  |
| Interfaccia esterna | FC-AL |  |
| Interfaccia dischi | Ultra3 SCSI o FC |  |
| Livelli RAID supportati contemporaneamente su diversi array logici | RAID0, RAID1, RAID5 |  |
| Numero di partizioni supportate contemporaneamente | 10 |  |
| Alimentatore ridondato | SI |  |
| Alimentarori Hot-swap | SI |  |
| Ventole di raffreddamento ridondate | SI |  |
| Ventole di raffreddamento Hot-swap | SI |  |
| Totale alloggiamenti per dischi interni | 10 |  |
| Compatibilità Sistema Operativo | Windows NT, Windows 2000, Novell Netware, Linux |  |
| Software di gestione dello storage | SI |  |
| Dischi interni | 5 |  |
| Hot-swap | SI |  |
| Velocità di rotazione | 10K rpm |  |
| Interfaccia | Ultra3 SCSI o FC |  |
| Capacità del singolo disco | 72.8GB |  |

Scalabilità

Il sistema deve essere scalabile ed espandibile, consentendo incrementi non inferiori a quanto riportato nella tabella dei requisiti hardware. In particolare gli incrementi dei dischi devono essere garantiti nei cabinet forniti.

Documentazione

Per ogni installazione dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa alle apparecchiature hardware (hardware technical reference, operator & service guide, installation guide, etc.).

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su supporto cartaceo (manuali) e CD-ROM.

### Requisiti RAS

I malfunzionamenti derivanti da: un singolo disco o un singolo alimentatore o una singola ventola non devono causare fermi dell’attività elaborativa.

## SISTEMI WEB SERVER – SERVER TIPO B

Dovranno essere forniti 2 serventi per svolgere le funzionalità di WEB server in bilanciamento di carico. Ogni servente dovrà rispondere alle caratteristiche minime elencate di seguito:

| Requisiti Hardware Minimi | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Formato | Rack |  |
| Altezza massima | 1U |  |
| Tipo di processore | Intel Xeon DP |  |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |  |
| Level2 Cache | 512KB |  |
| Front Side Bus | 400 MHz |  |
| Numero processori (richiesto/massimo) | 2 / 2 |  |
| Memoria RAM |
| Quantità (richiesta/massima) | 1,5GB / 4GB |  |
| Protezione | ECC |  |
| Drive floppy | 1 |  |
| Formato | 3,5” |  |
| Capacità | 1,44MB |  |
| Drive CD-ROM | 1 |  |
| Velocità | 24x |  |
| Interfaccia | EIDE / SCSI |  |
| Formati supportati | CD-R, CD-ROM, CD-RW |  |
| Controller dischi interni | 1 |  |
| Interfaccia | Ultra3 SCSI |  |
| Modalità RAID supportate | RAID1 |  |
| Dischi interni | 2 |  |
| Hot-swap | SI |  |
| Velocità di rotazione | 10K rpm |  |
| Interfaccia | Ultra3 SCSI |  |
| Capacità singolo disco | 36.4GB |  |
| Interfaccie di rete | 2 |  |
| Tipo Connettore | RJ45 |  |
| Tipo interfaccia | 100BASE-TX |  |

| Requisiti Software | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 2000 Server |  |
| Versione | Advanced Server |  |
| Lingua | Inglese |  |
| Tipo Contratto | OLP-C GOVT GLP 00092 |  |
| CD di installazione | Si |  |
| Windows 2000 Internet Connector |  |  |
| Prodotto Antivirus | Symantec Norton Antivirus Corporate Edition for Desktop and File Servers |  |
| Versione | 8.0 |  |
| Lingua | Italiana |  |
| CD di installazione | Si |  |
| Compatibilità con la piattaforma Tivoli per il Systems & Network Management | SI |  |

Scalabilità

Il sistema deve essere scalabile ed espandibile, consentendo incrementi non inferiori a quanto riportato nella tabella dei requisiti hardware. In particolare gli incrementi delle CPU e della memoria devono essere garantiti nell’ambito dello stesso system cabinet.

Documentazione

Per ogni installazione dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa alle apparecchiature hardware (hardware technical reference, operator & service guide, installation guide, etc.).

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su supporto cartaceo (manuali) e CD-ROM o DVD-ROM.

### Requisiti RAS

I malfunzionamenti derivanti da: un singolo disco o un singolo alimentatore o una singola ventola non devono causare fermi dell’attività elaborativa.

## SISTEMA DI SVILUPPO – SERVER TIPO C

| Requisiti Hardware Minimi | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Formato | Tower |  |
| Tipo di processore | Intel Xeon DP |  |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |  |
| Level2 Cache | 512KB |  |
| Front Side Bus | 400 MHz |  |
| Numero processori (richiesto/massimo) | 1 / 2 |  |
| Alimentatore ridondato | NO |  |
| Alimentatore Hot-swap | SI |  |
| Ventole di raffreddamento ridondate | NO |  |
| Ventole di raffreddamento Hot-swap | SI |  |
| Slot PCI disponibili nella configurazione offerta | 2 |  |
| Console |
| Dimensione Schermo | 17" |  |
| Tipo Schermo | LCD TFT |  |
| Risoluzione | 1024x768x75Hz NI |  |
| Colori alla risoluzione di 1024x768 | 16 Milioni |  |
| Protezione | ECC |  |
| Tastiera 101/102 tasti | SI |  |
| Mouse tre bottoni con scroll | SI |  |
| Memoria RAM |
| Quantità (richiesta/massima) | 1GB / 4GB |  |
| Protezione | ECC |  |
| Drive floppy | 1 |  |
| Formato | 3,5” |  |
| Capacità | 1,44MB |  |
| Drive CD-ROM | 1 |  |
| Velocità | 24x |  |
| Interfaccia | EIDE / SCSI |  |
| Formati supportati | CD-R, CD-ROM, CD-RW |  |
| Tape Drive (tipo DDS-4) | 1 |  |
| Interfaccia | SCSI |  |
| Capacità (normale/compressa) | 20/40 GB |  |
| Cartuccia pulisci testina | 1 |  |
| Cartuccia 20/40 GB vergine | 5 |  |
| Controller dischi interni | 1 |  |
| Interfaccia | Ultra3 SCSI |  |
| Modalità RAID supportate | RAID1 |  |
| Dischi interni | 2 |  |
| Hot-swap | SI |  |
| Velocità di rotazione | 10K rpm |  |
| Interfaccia | Ultra3 SCSI |  |
| Capacità singolo disco | 36.4GB |  |
| Interfaccie di rete | 2 |  |
| Tipo Connettore | RJ45 |  |
| Tipo interfaccia | 100BASE-TX |  |

| Requisiti Software | Richiesto | Offerto |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 2000 Server |  |
| Versione | Standard |  |
| Lingua | Inglese |  |
| Tipo Contratto | OLP-C GOVT GLP 00092 |  |
| Prodotto di produttività personale | Office 2000 Professional |  |
| Prodotto Antivirus | Symantec Norton Antivirus Corporate Edition for Desktop and File Servers |  |
| Versione | 8.0 |  |
| Lingua | Italiana |  |
| Compatibilità con la piattaforma Tivoli per il Systems & Network Management | SI |  |

Scalabilità

Il sistema deve essere scalabile ed espandibile, consentendo incrementi non inferiori a quanto riportato nella tabella dei requisiti hardware. In particolare gli incrementi delle CPU e della memoria devono essere garantiti nell’ambito dello stesso system cabinet.

Documentazione

Per ogni installazione dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa alle apparecchiature hardware (hardware technical reference, operator & service guide, installation guide, etc.).

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su supporto cartaceo (manuali) e CD-ROM.

### Requisiti RAS

I malfunzionamenti derivanti da: un singolo disco o un singolo alimentatore o una singola ventola non devono causare fermi dell’attività elaborativa.

# SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

I sistemi andranno consegnati:

presso il CED di ROMA – via Pastrengo, 1, e/o via Soldati 80, ROMA;

L’Impresa dovrà provvedere, a proprio esclusivo onere:

a pianificare le attività necessarie all’installazione con un piano concordato con il Committente almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio delle consegne;

a richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per consegnare il sistema;

ad acquisire la disponibilità di  mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a collocare il sistema nei siti prescelti;

all’installazione e configurazione del Sistema secondo le specifiche indicate dal Committente;

consegna, posa in opera, del Sistema e le eventuali componenti accessorie.

all’installazione e configurazione del Sistema Operativo prescelto secondo le specifiche indicate dal Committente;

alla verifica e la messa in funzione del Sistema.

# SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI

L’Impresa dovrà garantire la manutenzione on-site triennale per l’hardware, e biennale per il software ed assicurare in caso di malfunzionamenti e guasti il ripristino degli stessi entro 8 ore lavorativi dalla notificazione (a mezzo FAX) del guasto. A tal proposito, entro 10 giorni solari dalla stipula del contratto l’Impresa dovrà fornire un numero di telefono ed un indirizzo e-mail al quale indirizzare le richieste di assistenza. Tale servizio dovrà essere garantito dalle 08:00 alle 18:00, esclusi sabato e festivi, per tutti i giorni feriali dell’anno.

L’Impresa è obbligata, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature – intendendosi per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso –  a ripristinare, in loco, la piena funzionalità delle apparecchiature entro 8 (otto) ore lavorative dal ricevimento dello stesso fax. Dal computo delle ore sono esclusi i sabati,  le domeniche ed i festivi.

A seguito del malfunzionamento e/o del fermo delle apparecchiature, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro il termine precedentemente descritto, la Consip applicherà le penali disciplinate nel contratto, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dall’Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dall’Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.

Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo delle apparecchiature richieda un tempo superiore alle 8 (otto) ore lavorative, ovvero comporti il trasferimento delle stesse, in luogo diverso dai locali dell’Amministrazione, l’Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l’intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l’applicazione delle penali disciplinate nel contratto, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. La  Ditta dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.

Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell’Amministrazione e da un incaricato dell’Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell’avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

Il servizio di manutenzione concernerà sia la manutenzione preventiva che quella correttiva del sistema.

- la manutenzione preventiva: l’Impresa si impegna a proporre e concordare con il Committente interventi (regolazioni, controlli, sostituzioni) finalizzati all’ottimizzazione ed all’aggiornamento del Sistema; tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente al fine di consentire la perfetta funzionalità del sistema e prevenirne i malfunzionamenti anche tramite servizi di assistenza tecnica preventivi miranti a ridurre i costi di gestione dei sistemi mediante l’eliminazione delle possibili fonti di problemi;

- la manutenzione correttiva consiste sia nella riparazione dei guasti, blocco o altro inconveniente che dovesse verificarsi, sia nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento del sistema.

Per entrambi i tipi di manutenzione su indicati, l’Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore del sottosistema.

Il servizio comprenderà altresì, a totale carico dell’Impresa, l’effettuazione delle modifiche tecniche, consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità del sistema, di migliorare il funzionamento e di aumentare la sicurezza.

# REQUISITI DI CONFORMITà

Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni attualmente vigenti, ad esempio:

requisiti per i videoterminali indicati nella circolare 71911/10.0.296;

requisiti indicati dal D.Lgs. 19 settembre 1994 N. 626;

requisiti di ergonomia riportati nella direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana nella legge N. 142 del 19 febbraio 1992;

requisiti di sicurezza I.M.Q. (Istituto Marchio di Qualità) e di emissione elettromagnetica FCC (Federal Communications Commission); in alternativa dovranno almeno rispettare analoghi requisiti certificati da altri Enti riconosciuti a livello europeo, nel qual caso la Società dovrà allegare una descrizione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;

norme di sicurezza CEI 74/2 (EN 60950/IEC 950);

norme di sicurezza CEI 110/5 (EN 55022 / CISPR 22);

norme di sicurezza EN 50091-1;

cavi UTP rispondenti a ISO/IEC 11801 categoria 5;

misure dei parametri elettrici e trasmissivi secondo la norma IEC 1156;

guaine secondo norme IEC 332-3 C.

Dovrà essere prodotta tutta la certificazione (o autocertificazione) circa la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite.